## Slide 1
嵌入式驱动优化与车家一体化控制
深入探讨GPIO、中断、定时器的高性能优化策略，实现车家一体化协同控制
授课地点武汉大学
2026年5月19日

## Slide 2
4
关键外设模块优化
1
多设备协同控制重构
2
车家一体化系统集成
3
目录

## Slide 3
关键外设模块优化
针对GPIO、中断、定时器进行深度优化，构建高可靠、低延迟的底层驱动框架，提升系统实时性与资源利用效率
3

## Slide 4
4
实现微秒级精确时序输出，确保信号完整性
01
时序依赖因素
延时精度依赖于CPU主频、指令执行周期和编译器优化级别，需结合流水线与缓存行为综合考量。
02
精确延时实现
利用SysTick定时器配置为每100微秒产生一次更新中断，通过调整Period值精确控制中断间隔，形成连续的微秒计时基准。
03
关键代码示例
`SysTick_Config(SystemCoreClock / 10000);` // 配置为100μs中断
04
实践校准方法
建议通过逻辑分析仪测量真实延时偏差，对循环次数的估算系数（如除以5）进行实测校准，确保满足时序要求。
GPIO电平精准控制

## Slide 5
4
01
中断优先级管理
引入多级优先级队列，确保关键任务（如安防布防）能够优先得到处理，避免低优先级任务阻塞系统资源。
02
边沿触发优化
配置EXTI控制器为上升沿或下降沿触发模式，从中断发生到跳转ISR通常只需6~12个时钟周期，实现低延迟响应。
降低中断延迟，提升系统实时响应能力
03
中断服务程序设计
拆分中断处理逻辑，顶半部仅处理紧急操作（如清中断标志），底半部处理非紧急操作，缩短中断禁用时间。
04
NVIC配置要点
通过`NVIC_SetPriority()`设置中断优先级，数值越小优先级越高；使用`NVIC_EnableIRQ()`开启中断通道。
中断响应机制优化

## Slide 6
4
实现精准的周期性任务调度与信号生成
定时器工作模式
配置定时器为16位或32位工作模式，计算初值以实现精确的定时周期，如500ms。
1
PWM波形生成
通过定时器中断控制GPIO电平翻转，实现PWM输出。例如，200Hz信号周期为5ms，50%占空比则高/低电平各2.5ms。
2
PWM应用场景
PWM信号广泛用于驱动无源蜂鸣器、直流电机调速、LED亮度调节等场景，是嵌入式开发的核心技术。
3
代码实现示例
定时器0每2.5ms触发一次中断，在中断服务函数中翻转GPIO电平，即可得到200Hz、50%占空比的PWM方波。
4
定时器调度与PWM

## Slide 7
多设备协同控制重构
对原有控制逻辑进行模块化、事件驱动式重构，采用状态机模型统一管理设备行为，增强系统的可扩展性与稳定性
3

## Slide 8
4
采用事件驱动架构，实现任务解耦与异步通信
事件驱动架构
系统功能被抽象为独立的、可插拔的模块，如设备管理、自动化引擎等，通过消息总线进行事件通知和数据交换。
01
模块间依赖关系
自动化引擎依赖设备管理模块提供的状态信息，并通过其接口执行控制命令；各模块通过消息总线实现松耦合通信。
02
接口定义与调用
设备管理模块提供`light.turn_on`等标准服务接口，自动化引擎调用这些接口执行具体操作，形成闭环控制。
03
控制逻辑模块化

## Slide 9
4
统一管理设备行为，支持跨平台灵活配置
设备信息模型
定义统一的设备描述模型，抽象设备的能力、属性和控制方法，为上层应用提供一致的设备操作接口。
01
状态同步与维护
实时监控并维护所有设备的在线状态和属性信息，确保平台与设备状态的一致性，为自动化决策提供准确依据。
02
统一控制接口
设计统一的设备控制接口与事件分发机制，支持跨平台、跨设备的灵活配置与动态加载，提升系统可扩展性。
03
状态机模型应用

## Slide 10
车家一体化系统集成
基于优化与重构成果，开发车家一体化控制系统，打通车载设备与智能家居平台之间的控制链路，实现双向协同
3

## Slide 11
4
车辆触发家居
系统检测到车辆熄火或离家时，自动执行节能与安防操作，如关闭灯光、调节空调、启动离家布防。
01
家居联动车辆
当家居环境变化时，如室内温度过高，系统可反向联动车辆，远程启动车辆空调进行预降温。
02
场景联动示例
“回家迎接”场景：当车辆到家，系统自动打开玄关灯光、调节客厅温度，并播放欢迎视频，营造温馨氛围。
03
实现车辆状态与家居环境的双向联动
双向协同控制逻辑

## Slide 12
4
构建安全、高效、无缝衔接的车家互联底层架构
本地化处理
核心决策与数据处理在本地完成，无需依赖云端，显著降低网络延迟，提升响应速度，并保障用户数据隐私。
01
安全通信保障
采用MQTT等轻量级协议进行内部通信，结合TLS/SSL加密传输，确保指令的可靠到达与数据安全。
02
系统测试验证
通过单元测试、集成测试和场景测试，全面验证系统的功能正确性、性能表现与稳定性，确保安全可靠。
03
通信协议与安全

## Slide 13
谢谢观看
授课地点武汉大学